## Slide 1
Floating Static
PART 5

## Slide 2
- 일반 Static
. AD(Administrative Distance) 값 : 1
Part 01
1. 일반 Static
R1(config)# ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 1.1.1.2
R1(config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 1.1.1.2
R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 1.1.1.2
192.168.10.1/24
1.1.1.0/30
R3
1.1.1.4/30
1.1.1.8/30
192.168.20.1/24
192.168.30.1/24
192.168.40.1/24
.254
.254
.254
.254
R1
R2
R4
R3
R2(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 1.1.1.1
R2(config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 1.1.1.6
R2(config)# ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 1.1.1.6
R3(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 1.1.1.5
R3(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 1.1.1.5
R3(config)# ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 1.1.1.10
R4(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 1.1.1.9
R4(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 1.1.1.9
R4(config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 1.1.1.9
Notes: 패킷 트레이서만

## Slide 3
- Floating Static
. 일반 Static : AD(Administrative Distance) 값 : 1
Part 01
2. Floating Static – 패킷 트레이서
R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 1.1.1.6
R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 1.1.1.2 5
192.168.10.1/24
192.168.20.1/24
R1
R2
R2
R4
1.1.1.1/30
1.1.1.2/30
1.1.1.5/30
1.1.1.6/30
1.1.1.10/30
R2(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 1.1.1.5
R2(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 1.1.1.1 5
Notes: 패킷 트레이서만